## Slide 1
XVII Journée Professionnelle de l’AFTLM
vendredi 19 novembre 2021
DE LA PCR AU NGS
Alexis PROUST
Ingénieur Hospitalier
Laboratoire de Génétique moléculaire
CHU Bicêtre
alexis.proust@aphp.fr

## Slide 2
XVII Journée Professionnelle de l’AFTLM
vendredi 19 novembre 2021
PLAN
Structure de l’ADN
    Structure chimique
    Structure des gènes
    Code génétique
PCR (Polymerase Chain Reaction)
    Principe
    PCR quantitative (qPCR)
Séquençage Sanger

## Slide 3
XVII Journée Professionnelle de l’AFTLM
vendredi 19 novembre 2021
PLAN
« Next Generation Sequencing » (NGS)
    Pourquoi ?
    Comment ?
    Principe général
    Principe Illumina
    Analyse
    Limites

## Slide 4
Structure de l’ADN : Structure chimique
Pentose
Base azotée
Phosphates
H
Liaison phosphodiester
Base azotée : Adenine, Guanine, Cytosine, Thymine (Uracil pour l’ARN)
Pentose : Ribose (ARN), Désoxyriboe (ADN)

## Slide 5
Structure de l’ADN : Structure chimique
Molécules ADN s’hybrident par des liaisons hydrogènes entre les bases AT et GC en formant une double hélice
Adenine
Thymine
Guanine
Cytosine

## Slide 6
Structure de l’ADN : Structure des gènes
5'UTR
3'UTR
5'
3'
Ex1
Intron1
TGA
ATG
Ex2
Ex3
Ex4
Ex5
5'
3'
Ex1
TGA
ATG
Ex2
Ex3
Ex4
Ex5
ADN
ARN messager
après épissage
ARN messager
Ex1
Intron1
TGA
ATG
Ex2
Ex3
Ex4
Ex5
Promoteur

## Slide 7
Structure de l’ADN : Code Génétique
Codon = séquence de 3 bases
Redondance
Codes différents
selon les organismes vivants
Codon stop

## Slide 8
PCR (Polymerase Chain Reaction) : Principe
5’- ATGCTGAATGCTAGGCTGACTGACCTATAAGCAGTCAACCCCTGTCACTGTCGAATGACTAGCAATTA -3’
3’- TACGACTTACGATCCGACTGACTGGATATTCGTCAGTTGGGGACAGTGACAGCTTACTGATCGTTAAT -5’
5’- ATGCTGAATGC
CTGATCGTTAAT -5’
3’- CTGATCGTTAAT -5’
5’- ATGCTGAATGC -3’
Amorces:
Taq
5’- ATGCTGAATGCTAGGCTGACTGACCTATAAGCAGTCAACCCCTGTCACTGTCGAATGACTAGCAATTA -3’
3’- TACGACTTACGATCCGACTGACTGGATATTCGTCAGTTGGGGACAGTGACAGCTTACTGATCGTTAAT -5’
3’- TACGACTTACGATCCGACTGACTGGATATTCGTCAGTTGGGGACAGTGACAGCTTACTGATCGTTAAT -5’
5’- ATGCTGAATGCTAGGCTGACTGACCTATAAGCAGTCAACCCCTGTCACTGTCGAATGACTAGCAATTA -3’
Etapes:
Dénaturation:
Hybridation
Extension
5’- ATGCTGAATGCTAGGCTGACTGACCTATAAGCAGTCAACCCCTGTCACTGTCGAATGACTAGCAATTA -3’
3’- TACGACTTACGATCCGACTGACTGGATATTCGTCAGTTGGGGACAGTGACAGCTTACTGATCGTTAAT -5’
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADN matrice
Brin sens:
Brin antisens:
1 cycle
GGGACAGTGACAGCTTA
Extension
TAGGCTGACTGACCTATA
Extension

## Slide 9
PCR (Polymerase Chain Reaction)
3’- CTGATCGTTAAT -5’
5’- ATGCTGAATGC -3’
Cycle 1
Cycle 2
Cycle 3
Cycle 4
XVII journée professionnelle de l'AFTLM - 19 novembre 2021
21
22
23
24
2n
Facteur d’amplification:
n cycles
DENIS et al. 1995;2(1):49-57
Amorce antisens:
Amorce sens:

## Slide 10
PCR quantitative (qPCR) : Principe
Invitrogen
Sigma Aldrich
Sigma Aldrich
Reporter: FAM, VIC…
Quencher: TAMRA, MGB…
Spécifique
Intercalant :SYBR Green
NON Spécifique
Spécifique
Amorces Fluorescentes
NON Spécifique

## Slide 11
qPCR : Principe
Efficacité de PCR entre 90–110% (3.6 > slope > 3.1)
Quantification par PCR en temps réel, technologie TaqMan et applications en virologie
Volume 5, numéro 6, Novembre - Décembre 2001
S. Collot, S. Alain, F. Denis, S. Ranger-Rogez
Le Ct (cycle de seuil) correspond à l’intersection entre une courbe d’amplification et une ligne de seuil

## Slide 12
qPCR : Principe
Gène de réference ALB
Gène d’intérêt
Un gène de ménage est un gène qui s'exprime dans tous les types cellulaires et qui ne subissent donc pas de régulation.
Témoin de normalisation
Courbe de
dénaturation

## Slide 13
Séquençage Sanger
C
A
G
A
A
T
C
G
T
C
G
T
C
C
A
G
A
A
T
C
G
T
C
G
T
C
C
A
A
A
C
C
G
A
A
T
C
G
T
C
G
T
C
C
A
A
A
C
G
A
A
T
C
G
T
C
G
T
C
C
A
A
C
G
A
A
T
C
G
T
C
G
T
C
C
A
A
A
A
C
A
T
G
3'
G
A
A
T
C
G
T
C
G
T
C
C
A
A
A
C
C
A
A
G
G
A
A
T
C
G
T
C
G
T
C
C
A
A
A
C
C
A
A
G
A
A
T
C
G
T
C
G
T
C
C
A
A
A
C
C
A
A
A
A
A
G
A
A
T
C
G
T
C
G
T
C
C
A
C
C
A
A
G
A
T
C
G
A
A
T
C
G
T
C
G
T
C
C
A
A
A
C
C
A
A
G
A
C
G
A
A
T
C
G
T
C
G
T
C
C
A
A
A
C
C
A
A
G
A
C
T
ADN matrice:
A
C
T
G
C
C
C
C
T
A
A
A
A
G
G
G
G
G
G
T
T
T
T
T
T
T
C
A
G
A
A
T
C
G
T
C
G
T
C
C
- 3'
5’-
C
T
A
G
Didésoxynucléotides
C
T
A
G
Nucléotides

## Slide 14: « Next Generation Sequencing » NGS: pourquoi?
« Next Generation Sequencing », NGS : pourquoi ?
Changement d’échelle : séquencer plus, plus vite, moins cher…
Par Sanger
Séquençage nouvelle génération
Séquence 600 bp
haute qualité (QV50)
Méthode de référence
3000 PCRs
Pour couvrir
1 Mb
Nb patients
2012

## Slide 15
« Next Generation Sequencing », NGS : pourquoi ?
Fonctionnement pré-NGS (Sanger):
Fonctionnement post-NGS:
Plusieurs centres de diagnostic pour des gènes différents / pathologie
Plusieurs prélèvements du même patient (1/centre)
Délai de résultat élevé (plusieurs années)
Coût élevé +++
1 centre de diagnostic pour la plupart des gènes de la pathologie
1 prélèvement pour toutes les analyses
Délai de résultat en baisse (quelques mois)
Coût faible --- / régions explorées
Synthèse des résultats

## Slide 16
« Next Generation Sequencing », NGS : comment ?
NANOTECHNOLOGIES
« Séquençage massif parallèle »
SEQUENCAGE COMPLET DU GENOME HUMAIN (2003)
Technologie Illumina
Millions de « cluster » (~PCR)
/ Lame de verre (cm²)
« Génome de Référence » pour aligner les séquences

## Slide 17: séquençage massif parallélisé
« Next Generation Sequencing », NGS : Principe général

## Slide 18
« Next Generation Sequencing », NGS : Principe général
Analyse Bioinformatique
Extraction d'ADN génomique (possibilité ADN viral ou bacterien)
Sang total
Extrait d'ADN
(ensemble des chromosomes)
Séquençage
Enrichissement des régions cibles
Préparation des librairies
Adaptateurs
Adaptateurs
Fragment ADN (insert)
Amplification ADN
par PCR +
ligation adaptateurs
Ou
Rajout des
Adaptateurs
par Amplification
OU
Capture par hybridation

## Slide 19
Life Technologies
« Next Generation Sequencing », NGS : Principe général

## Slide 20
Séquençage random
Séquençage ordonné
« Next Generation Sequencing », NGS : Principe général
Nucléotides avec fluorescences spécifiques
Mesure de pH (libération de H+)
ATP =
TTP =
GTP =
CTP =

## Slide 21
MISEQ
NEXTSEQ500
HISEQ 2500
NOVASEQ 6000
48 patients
Panel ~ 100 gènes
12 Exomes
10 Génomes humains
48 Génomes humains
25M
Nombre maximal de séquences (reads, clusters)
400M
4000M
10.000M
2x300bp
Longueur maximal des reads
2x150bp
2x150bp
2x150bp
15 Gbp
Débit Maximal / run
120 Gbp
1000 Gbp
3000 Gbp
Technologie validé par FDA
« Next Generation Sequencing », NGS : Principe général

## Slide 22
« Next Generation Sequencing », NGS : Principe Illumina
Extraction d'ADN génomique
Fragmentation de l'ADN
Ligation des adaptateurs
Banque d'ADN finale
Construction d'une banque Illumina (Méthode de référence IlluminaTM)

## Slide 23
« Next Generation Sequencing », NGS : Principe Illumina

## Slide 24
Avantages de cette méthode :
Couplage de l’amplification clonale avec le séquençage (pas de PCR en emulsion)
Séquençage Paired-End.
« Next Generation Sequencing », NGS : Principe Illumina

## Slide 25
« Next Generation Sequencing », NGS : Principe Illumina

## Slide 26
« Next Generation Sequencing », NGS : Principe Illumina

## Slide 27
« Next Generation Sequencing », NGS : Principe Illumina
Principe lecture 2 couleurs

## Slide 28
Détection de mutations ponctuelles
Substitution ou insdel jusqu’à 50bp
Recommandations du Broad Institute
GATK : Genome Analysis Tool Kit (version 3.4) Sensibilité > 98%
2) Détection d’anomalies du nombre de copies (CNV)
Plusieurs outils en test Sensibilité inconnue (?)
3) Détection de réarrangements structuraux
Grands réarrangements intra ou inter-chromosomique
SVDetect / lnstitut Curie – Domaine de la « recherche »
Chasseloup et al., The Lancet D&E, 2021
LeCoq et al., JCI Insight, 2017
Inserm UMRS-1185
Différents en fonction de la nature des variants (workflow d’analyse)
« Next Generation Sequencing », NGS : Analyse

## Slide 29: Analyses Bioinformatiques
MiSeq Reporter
ou LRM
Galaxy HUPS
« Next Generation Sequencing », NGS : Analyse
Plateforme MOABI
Chappell et al., Clin Chem, in press

## Slide 30: Types de variants détectés
« Next Generation Sequencing », NGS : Analyse

## Slide 31: Attention aux Limites du NGS !
Régions répétées : pas de distinction entre différents locus
  Exemple locus SMN1 +++
  Exemple CYP21A2 (Déficit en 21-hydroxylase)
Positionnement a posteriori des séquences / référence du génome
Importance voire « Dépendance » de la Bioinformatique +++
Le séquençage nouvelle génération ne permet pas de tout voir…
Séquence « blanche »
sur plusieurs
locus
Séquence « grisé »
spécifique de la région
« Next Generation Sequencing », NGS : Limites

## Slide 32
XVII Journée Professionnelle de l’AFTLM
vendredi 19 novembre 2021
Merci pour votre attention
https://aftlm.fr
communication@aftlm.fr

## Slide 33
Le séquençage de l'ADN par passage au travers d'un nanopore est assez sensible pour permettre l'analyse d'une molécule individuelle d'ADN (voire d'ARN). Une enzyme (unwinding enzyme) de type hélicase sépare les deux brins de l'hélice d'ADN et linéarise l'ADN simple brin. Ce monobrin va alors passer à l'intérieur du nanopore, lui-même inclus dans une membrane et traversé par un champ électrique. Les variations spécifiques du courant engendrées par le passage successif des différents nucléotides dans le canal (chaque nucléotide possède une charge électrique caractéristique) sont enregistrées au fur et à mesure et il sera ainsi possible de reconstituer la séquence initiale de la molécule.
Encyclopædia Universalis France
NGS : Séquençage de 3ème génération
Séquenceur: MinION (2016)
A peine plus gros qu’une clé USB
20 Gb de données en 48 heures
Société Oxford Nanopore Technologies